## Slide 1: „Ist es möglich einen graphischen Taschenrechner für einen Arduino zu programmieren?“
Sam & Arthur

## Slide 2: Warum?
Sam & Arthur

## Slide 3: Gliederung
Sam & Arthur
• Wie rechnet der Arduino?
• Wie funktioniert es?
• Wie funktioniert der Code?
• Demonstration
• Fragen?

## Slide 4: 1. Das Rechnen
Sam & Arthur
• Die Grundrechenarten
+ - ÷ ×
• Variablen

## Slide 5: Die Grundrechenarten
Sam & Arthur
• Integer
• 32 Bit Zahlen
• reverse polish notation

## Slide 6: Variablen
Sam & Arthur
• Ans
• Definierbare Variable
hier: A
  if (results.value == 16753245) {
  lcd.print("A");
  screen = 0;
  q = 0;
  e = 0;
  w = a;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Rechner:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("A");
  screen = 1;
  a_cache = 1;
  a_pressed++;
  }
  if ( a_pressed == 2 && results.value == 16753245) {
  screen = 0;
  a = 0;
  w = 0;
  e = 0;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Definiere A:");
  lcd.setCursor(0,1);
  }
Code für definierbare Variable
• Long (L Variable)
CODE GEKÜRZT

## Slide 7: 2. Die Technik
Sam & Arthur
• Arduino Funduino Uno
• Funduino IRRemote + Reciever
• Funduino I2C 1602 LCD

## Slide 8: 3. Code
Sam & Arthur
• Zahlen Input
• Zahlen Output
• Variablen
• Rechenoperationen

## Slide 9: Zahlen Input
CODE GEKÜRZT
Sam & Arthur
• IRRemote
• results.value → q
q: Cache
  #include <IRremote.h>
  int RECV_PIN = 11; // Pin
  IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  decode_results results;
  void setup() {
  irrecv.enableIRIn();
  }
  if (irrecv.decode(&results)) {
  [HIER RECHNER CODE]
  }
  if (results.value == N/A) {
  [HIER AKTION NACH TASTENDRUCK]
  }
Code für IR Fernbedienung
• Warum?

## Slide 10: Zahlen Output
Sam & Arthur
• 1602 I2C LCD Display
• Serieller Monitor
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  #include <Wire.h>
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  int screen = 0;
  void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  }
Code für I2C Bildschirm
CODE GEKÜRZT

## Slide 11: Variablen
Sam & Arthur
  long v_ergebnis = 0L;
  if (results.value == 16769565) {Serial.println("B");
  lcd.print("B");
  screen = 0;
  q = 0;
  e = 0;
  w = v_ergebnis;
  a_cache = 1;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Rechner:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("B");
  screen = 1;
  a_pressed = 0;
  }
  [IN JEDER RECHENOPERATION]: v_ergebnis = ergebnis;
Code für Variable „ANS“
CODE GEKÜRZT
  byte screen = 0;
  long ergebnis = 0L;
  long a = 0L;
  byte a_cache = 0;
  byte a_pressed = 0;
  long v_ergebnis = 0L;
  byte q = 0L;
  long w = 0L;
  long e = 0L;
  long t = 0L;
  byte z = 0;
  long o = 0L;
  long p = 0L;
  long u = 0L;
  byte on_changed = 0;
  byte on_changed_e = 0;
Genuzte Variablen im Script

## Slide 12: Rechenoperationen
Sam & Arthur
• Addieren
• Dividieren
  if (z == 2) {
  ergebnis = t+e;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(t);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print("+");
  o = w/10;
  u = o;
  on_changed_e = 0;
  for(t != 0; u >= 1000000;) {
  u = u/10;
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);
  lcd.setCursor(15,0);
  lcd.write(byte(0));
  on_changed_e = 1;}
  if(on_changed_e != 1){
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);}
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("=");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(ergebnis);
  v_ergebnis = ergebnis;
  }
Code für Additionsverfahren
• Subtrahieren
• Multiplizieren

## Slide 13: Rechenoperationen
Sam & Arthur
• Addieren
• Dividieren
  if (z == 4){
  ergebnis = t*e;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(t);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print("x");
  o = w/10;
  u = o;
  on_changed_e = 0;
  for(t != 0; u >= 1000000;) {
  u = u/10;
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);
  lcd.setCursor(15,0);
  lcd.write(byte(0));
  on_changed_e = 1;}
  if(on_changed_e != 1){
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);}
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("=");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(ergebnis);
  v_ergebnis = ergebnis;
  }
Code für Multiplikationsverfahren
• Subtrahieren
• Multiplizieren

## Slide 14: Rechenoperationen
Sam & Arthur
• Addieren
• Dividieren
  if (z == 3){
  ergebnis = t-e;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(t);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print("-");
  o = w/10;
  u = o;
  on_changed_e = 0;
  for(t != 0; u >= 1000000;) {
  u = u/10;
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);
  lcd.setCursor(15,0);
  lcd.write(byte(0));
  on_changed_e = 1;}
  if(on_changed_e != 1){
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);}
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("=");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(ergebnis);
  v_ergebnis = ergebnis;
  }
Code für Subtraktionsverfahren
• Subtrahieren
• Multiplizieren

## Slide 15: Rechenoperationen
Sam & Arthur
• Addieren
• Dividieren
  if (z == 1 && t != 0 && e != 0) {
  ergebnis = t/e;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(t);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print("/");
  o = w/10;
  u = o;
  on_changed_e = 0;
  for(t != 0; u >= 1000000;) {
  u = u/10;
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);
  lcd.setCursor(15,0);
  lcd.write(byte(0));
  on_changed_e = 1;}
  if(on_changed_e != 1){
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(u);}
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("=");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(ergebnis);
  v_ergebnis = ergebnis;
  }
Code für Divisionsverfahren
• Subtrahieren
• Multiplizieren

## Slide 16: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
Sam & Arthur

## Slide 17: Fragen?
Sam & Arthur